## Slide 1: センサで調理工程を認識し 自動で次の工程を案内
春期インターン生 笹﨑海利

## Slide 2: マイクロ行動を４つに分類
・工程を調理の流れから4つに分類
洗い
整形
加熱
盛り付け

## Slide 3: 分類の理由
・レシピサイト「クラシル」を参考に調理工程を抜粋，抽象化
洗い
整形
加熱
盛り付け
・流す
・こする
・切る
・皮をむく
・割く
・混ぜる
・炒める
・焼く
・茹でる
・揚げる
・かける
・振る
・載せる

## Slide 4: 課題
・同じ動作が連続する場合区別できない
→「１．玉ねぎを短冊切り 2．肉をぶつ切り…」 のような調理工程に対応できない
・ピエゾセンサを床に置いて使う時，立ったままの動作の区別方法が難しい
→移動の検知はできそうだが，手だけを動かす動作の違いが検知できるかわからない
・ピエゾセンサを作業台に載せて使う時，作業の邪魔になる
・生データを機械学習させるとき有意な差を見つけられるかわからない．

## Slide 5: 動作の流れ
ピエゾセンサで行動認識
↓
シリアルorBluetoothでモニタデバイスに送信
↓
動作推定，画面スクロール(java script)

## Slide 6: 作業の流れ
まな板に設置したピエゾセンサからデータ収集
↓
分類するマイクロ行動の再選定
↓
機械学習モデルの構築 （波形から動作推定）
↓
動作推定

## Slide 7: スケジュール
9 水 ピエゾセンサテスト，分類するマイクロ行動の調整，決定
10 木 模擬行動（材料なし）でセンサデータ取得
11 金 実データ取得
12 土 実データ取得，機械学習モデル作成
13 日 進捗調整
14 月 中間報告
15 火 機械学習モデル作成
16 水 行動・状態推定
17 木 動作サンプル作成
18 金 資料作成，成果報告発表

## Slide 8: 課題
・行動の切り替わりが認識できるか？ →おおよその時間を予測しておく
・まな板ピエゾだけで認識できないものはどうするか？
・個人差はどうする？

## Slide 9: センサは２入力で作成
・馬越さんの研究で使っていたシステムを利用し
振動検知システムを作成
・ピエゾセンサ2つを計測器を通してPCにつなぐ
→まな板，ヒーターに設置

## Slide 10: 今後の予定
１０日（木） スマートハウスで模擬データをとる
・・・まな板とヒーターにセンサを取り付け，材料は使わずに実際に切る，炒めるなどの 動作を行いデータを収集
１１日（金） スマートハウスで実際に調理を行いデータをとる
・・・機械学習モデルを作成するため，材料を用いて実際のデータをとる
１４日（月）中間報告，機械学習(CNN)による分類器の作成
・・・スペクトログラムをCNNで分類
１５日（火）分類器作成（続き），リアルタイムで認識できるか実験
・・・作成した分類器でリアルタイムの行動認識，分類

## Slide 11: マイクロ行動を４つに分類
・工程を調理の流れから4つに分類
洗い
整形
加熱
盛り付け

## Slide 12: 背景

## Slide 13: きんぴらごぼう を作る
洗い
整形
加熱
盛り付け
・切る
・炒める
切ってから炒めるまでの行動遷移を認識し
次の調理工程を提示